## Slide 1: Robotica II° parte appunti ispirati al Corso tenuto da : Ing. Veruggio Gianmarco (CNR)
Docenti : Ferruglio Luigi
Allievi : classi V TIE
CNR Genova
UCIIM
GENOVA - Novembre / dicembre 1999 e 2000-2001
Testo di riferimento : ‘il Mare della Robotica’ - GM Veruggio - EFFECI GRAFICA - ROMA

## Slide 2: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
Azione
  Movimento
  Intervento
Percezione
  Propriocezione
    percezione del
    proprio stato interno
  Esterocezione
    percezione dell’ambiente
ROBOT
MONDO
AZIONE
PERCE_
ZIONE
Notes: Gli elementi base da definire per iniziare a disegnare l’architettura di controllo di un robot sono :
percezione , modello del mondo , azione
La PERCEZIONE . . .
. . . si suddivide in ‘PROPRIOCEZIONE’ e ‘ESTEROCEZIONE’
che sono approfondite con il collegamento ipertestuale previsto in figura.
La PERCEZIONE , tramite l’analisi e la fusione di tutti i segnali provenienti dai sensori , crea ed aggiorna una rappresentazione interna del mondo.
Conseguentemente, per confronto, riconosce oggetti e situazioni e determina nuove relazioni logiche tra gli eventi (calcolo di forme, dimensioni, orientazione degli oggetti).
AZIONE è il sistema che, sulla base della rappresentazione del mondo e degli obiettivi da raggiungere, genera il comportamento. Questa attività evolve ciclicamente in un continuo scambio di informazioni.

## Slide 3: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
ROBOT COME SISTEMA COMPLESSO . . .
robot
intelligenza
percezione
azione
strategia
tattica
proprioc.
esteroc.
movim.
interv.
Notes: . . . percezione , modello del mondo , azione
prima dell’azione (definita nella nota precedente) occorre comunque la
valutazione .
La valutazione è un possibile criterio di giudizio o discriminazione che stima l’efficienza di comportamento e le probabilità di successo del ROBOT .
L’azione
che come è stato detto alla nota precedente ‘genera il comportamento’
si può suddividere in COMANDI che conseguentemente producono determinati MOVIMENTI e aggiornamenti dello STATO del ‘mondo’

## Slide 4: Robot_percezione/propriocezione - CNR GE
robot
percezione
proprioc.
esteroc.
La propriocezione è , in generale , la consapevolezza e il riconoscimento di sé
Nel Regno Animale , solo l’uomo e lo scinpanzè superano i test di propriocezione

## Slide 5: Robot_percezione/esterocezione - CNR GE
robot
percezione
proprioc.
esteroc.
L’esterocezione è , in generale , il riconoscimento del mondo esterno e comporta problematiche a livello inferiore rispetto alla propriocezione

## Slide 6: Robot_propriocezione - CNR GE - appunti Odero
proprioc.
La prova dello specchio . . . . : facendo un segno rosso sulla faccia di uno scimpanzè , se l’animale si osserva allo specchio , si tocca il segno rosso e poi si annusa le dita

## Slide 7: Robot_propriocezione - CNR GE - appunti Odero
proprioc.
Quando la sperimentatrice guarda al di sopra della spalla dell’animale, la scimmia punta lo sguardo nella stessa direzione (comportamento empatico)

## Slide 8: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
VALUTAZIONE
AZIONE
PERCEZIONE
Modello
del
Mondo
SENSORI
ATTUATORI
situazioni
stime
risultati
valutazioni
aggiornamenti
predizioni
stato
piani
COMANDI
azioni
eventi
DATI
Mondo reale
Notes: Dal libro “Il mare della Robotica” - G. Veruggio -
Nella figura è rappresentato lo schema generale per rappresentare ogni sistema intelligente. Questo dovrà poi essere ulteriormente dettagliato, scomponendo ciascun elemento in blocchi e sottoblocchi, deputati all’esecuzione di funzioni sempre più elementari, e precisando i flussi di informazione fra ciascun modulo elementare e tutti gli altri. Lo schema risultante, spesso estremamente complesso, è quello che poi verrà trasformato in una architettura di controllo, trasducendo ciascuna funzione logica in un opportuno modello fisico, hardware o sftware, del sistema di elaborazione del robot.
Percezione : è l’attività che, tramite l’analisi e la fusione di tutti i dati sensoriali, per periodi di tempo significativi, crea ed aggiorna una rappresentazione interna del mondo.
Modello : è la rappresentazione interna all’elaboratore del robot, dello stato dell’ambiente esterno.
Valutazione : è il processo che determina ciò che è buono e cattivo, importante o superfluo, certo o improbabile. E’ infine il processo decisionale che valuta i piani e le previsioni e sceglie le azioni da compiere sulla base di precisi criteri di costi, rischi e benefici.
(prosegue alla pagina successiva)

## Slide 9: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
Organi
MONDO
AZIONE
PERCEZIONE
Sistema di
controllo
Comandi
Dati
Obiettivi
Risutati
Il ROBOT “umano”
Notes: (prosegue dalla pagina precedente)
Azione : E’ il sistema che, sulla base della rappresentazione del mondo e degli obiettivi da raggiungere, genera il comportamento.
Sensori : Sono il mezzo per conoscere sia lo stato de mondo esterno sia quello interno del obot.
Attuatori : Sono le unità che permettono al sistema intelligente di agire.

## Slide 10: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
Macchina
MONDO
AZIONE
PERCEZIONE
Sistema di
controllo
Programmi
Dati
Sistema di
sviluppo
Il ROBOT programmato dall’uomo

## Slide 11: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
MACCHINA
Liv
ESECUTIVO
Liv.
TATTICO
Liv.
STRATEGICO
COMANDI
DATI
OBIETTIVI
RISULTATI
INTELLIGENZA
CRESCENTE
PRECISIONE
CRESCENTE
INTERFACCIA
OPERATORE
M i s s i o n e
Notes: Dal libro “Il mare della Robotica” - G. Veruggio -
Architettura di controllo di un qualunque ‘robot intelligente’
Alla base troviamo un livello esecutivo, che è sostanzialmente l’automazione basata sulla teoria classica del Controllo: è questo il livello che si interfaccia fisicamente con la macchina. Può essere costituito da tutta una serie di regolatori, sottosistemi cui è demandato il compito di regolare pressioni, temperature, numero di giri dei motori e qunt’altro occorre per far funzionare il robot.
Al vertice troviamo il livello strategico che gestisce la conoscenza ed organizza l’attività.Tale livello interfaccia direttamente co l’operatore umano dal quale riceve istruzioni sulla missione da compiere.
Al centro vi è il livello tattico, interfaccia tra pensiero ed azione; in effetti ci si potrebbe chiedere perché è necessario introdurre un livello ibrido anziché scomporre le sue funzioni in parte per il livello superiore ed in parte per il livello inferiore; il motivo è dovuto al fatto che le funzioni svolte dai due livelli estremi sono profondamente differenti e tali sono anche i calcolatori e i linguaggi di programmazione che vengono utilizzati.
. . . Continua . . .

## Slide 12: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
Interfaccia
Operatore
R e t e L A N
Liv.
STRATEGICO
Liv.
TATTICO
Liv
ESECUTIVO
Sist. di
SVILUPPO
ATTUATORI
SENSORI
Notes: Dal libro “Il mare della Robotica” - G. Veruggio -
. . . Continua . . .
. . . Il livello strategico implica il tentativo di emulare comportamenti intelligenti e quindi di ricorrere all’intelligenza artificiale, con la necessità di gestire una grande quantità di informazioni, con macchine e linguaggi simbolici per loro natura asincroni, il che significa che non si può prevedere se la risoluzione di un certo problema richiederà un secondo o un minuto.
. . . Il livello esecutivo controlla gli apparati e deve reagire istantaneamente agli stimoli fisici con l’impiego di calcolatori veloci, sincronizzati con la scansione interna delle funzioni vitali del robot.
. . . Il livello tattico deve essere gestito da calcolatori veloci sincroni lato esecuzione e asincroni in grado di comunicare con il livello superiore; si tratta quindi di di un livello finalizzato più alla comunicazione fra i due livelli adiacenti che a specifiche funzioni relative alle attività del robot.

## Slide 13: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
IL LOOP DI SVILUPPO DEL SOFTWARE . . .
Requisiti
Specifiche
Analisi
Codifica
Test
O.K.
Posti dal cliente
Descrizione del problema
Capitolato
… è la più
creativa !
…inquadra il problema, lo scompone in tanti
sotto - problemi
e trova
l’algoritmo
Flow - chart
Il lavoro dell’Analista
deve essere
coordinato tra più
softweristi
Errore concettuale
Errore tecnico

## Slide 14: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
IL LOOP DI SVILUPPO DEL SOFTWARE . . .
…in ambiente
Windows
Compilatore
Hardware
Codice
rilocabile
Link
Librerie
Codice
eseguibile
Sistema
Operativo

## Slide 15: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
Simulazione ROBOT nell’ambiente
Sistema
Controllo
Simulatore
macchina
Macchina
Simulatore
Mondo
MONDO

## Slide 16: Robotica 2 - CNR GE - appunti Odero
Interfaccia
Operatore
R e t e L A N
Under Water
VIRTUAL WORLD
Sist. Di
CONTROLLO
Sist. di
SVILUPPO
MACCHINA
MONDO

## Slide 17: C.N.R. Genova
ISDN Network
Network
router
Network
router
LAN
Voice
Phone
Voice
Phone
Video
equipment
H.320
Video equipment
H.320
Nera SaturnB
Ground Station
Satellite
INTERNET
Controllo
Robot
Romeo
LAN
PILOT
OBSERVERS
Antartide
Italia